## Slide 1
過去の検討は資産 — やり直しではなく、計算のし直し
2026/8/28 意見交換｜明工・生技G資料(8/27)
過去の検討をやり直すことはしない。過去の見積もりと判断はそのまま活かす。当時から変わった前提だけを入れ替えて、もう一度計算し直す。
工場で過去に検討された3案件 — いずれも「今の作業のまま自動化する」検討で、あと一歩のところで止まっている
過去に検討した案件 | 見積もり | 止まった理由 | もう一度計算し直すと(仮説)
チューブ供給の自動化 (歯磨包装) | 76,000千円 (▲1名) | 投資基準(39,200千円/名)を超えた | 装置を高くしているのは、養生布はがし・数のチェック・パレット反転などの付帯作業。資材や受入ルールを変えてこれらを無くせば、装置は「運ぶだけ」になり安くなる
中間製品供給機 (包装20号) | 130,000千円 (▲6名/2直) | 置く場所がない | 「1ラインに専用機1台」だから場所が足りない。複数ラインの供給をまとめて運ぶ方式(AMR)にすれば、この前提ごと変わる
ハンドル供給機 (植毛31-7,8号) | 54,800千円 (▲1名) | 費用対効果が合わない | 「ロボット1台に1つの作業」では元が取れない。1台に供給+箱詰め+見回りを兼ねさせれば、1名減らすのに必要な投資額が下がる(工場検討中のヒューマノイドはまさにこの発想)
ここから言えること: 「何度も検討して今の体制」は事実。ただし3件とも、投資基準か場所の問題で「あと一歩」で止まっている。足りないのは検討のやり直しではなく、装置の仕事を軽くしてから、見積もりをし直すこと。
当時から変わった前提は4つ — 更新するのはここだけ
技術
ロボット・画像AIが安く、賢くなった。工場自身も31-7,8号でヒューマノイドを検討中
賃金
賃上げが続き、1名減らす価値が毎年上がっている。昔は基準オーバーだった案件が、今なら通り得る
目標
求められる水準が「15名減(115→100名)」から「半減」に変わった
データ
クレーム・不良の実績データが貯まり、基準の妥当性を数字で確かめられるようになった
おまけの効果: 工場資料にある要員表・見積もり・判断理由は、そのまま調査の初期データになる。調査の手間はその分小さくなる。
出典: 明工・生技G「生産性向上検討(自動化・自律化検討)に向けた打合せ」(2026/8/27) ※数値は工場資料より

## Slide 2
検査 — 主役は自動検査機。基準の確認は、その下ごしらえ
「検査機の開発・導入がクリティカルに効く」— その通り。基準の見直しは人を減らす手段ではない。検査機に求める仕様を軽くして、開発を早く・安く・確実にするための準備である。
いまの状況(工場資料より)
不良の種類は全部で33 ・18種類 → すでに機械で検出できている ・15種類(45%) → 人の抜き取り検査だけ 工場の案: 33種類すべてを検出できる検査機を検討
心配な点: 33種類フル対応の検査機は、高く・難しく・時間がかかる。過去3案件と同じく、投資基準で止まる恐れがある
進め方 — 検査機の仕様を決める前に、4つのステップを踏む
STEP 1
実績と突き合わせる
15種類それぞれについて「実際に市場へ流出したことがあるか・どれだけ重大か」を数字で確認する(1〜2か月・費用ゼロ。品質保証+工場QA)
▶
STEP 2
3つに分ける
(a)流出実績があり重大 → 検査機で必ず検出
(b)ほとんど起きない・軽微 → 統計管理で足りるかQAが判断
(c)発生源を工程で潰せる → 検査自体が不要に
▶
STEP 3
検査機の仕様を確定
「必ず検出すべき項目」だけに絞って仕様を決める(例: 33→25種類)。開発の力を本当に必要な項目へ集中
▶
STEP 4
開発・実証
人の目視と並べて動かし、検出力を比較する(どのみち導入時に必要な検証)。目視の見逃し率の測定を先に始めておく
「基準か、検査機か」の二択ではない。「基準を確かめる → 仕様を決める → 開発する」という順番の話。 仕様が軽くなるほど、検査機は投資基準を通りやすくなる。
念のための確認: 「基準の見直しだけで検査の人が減る」とは考えていない。検査の省人化効果は自動検査機の側に計上している。基準見直しの価値は、その検査機を成立させることにある。
出典: 明工・生技G資料(2026/8/27)スライド8(不良33項目の内訳) ※どの項目をどう分けるかは、品質保証・工場QAの共同検証で決める

## Slide 3
工程ごとの整理と、当日の進め方
対象(工場提示): 供給・箱詰め 約43名 + 検査 約23名 = 約66名(75%目標 → 約50名規模)
工程(工場提示) | ① 無くせないか(基準・資材のルール側で) | ② 減らせないか(まとめる・簡単にする) | ③ 機械に置き換える(工場案を土台に)
チューブ供給(5名) 歯磨包装 | 養生布はがし・数のチェック・パレット反転 — 資材や受入ルールを変えれば作業ごと無くせないか | 運ぶ回数・ロットの見直し | 供給の自動化 — 76百万円の見積もりを、①②の後にもう一度計算する
ブラシ供給(16名) 刷子包装 | 除電集塵機への投入 — 帯電対策を前の工程でできないか | 複数ラインの供給をまとめて運ぶ(AMR) | 中間製品供給機 — 場所の問題は②とセットで再検討
植毛 供給+箱詰め(22名) | 段ボールのカット・フラップ留め — 箱の仕様変更で無くせないか。数のチェックの方式も見直す | 空箱の解体などの細かい作業を束ねて兼務にする | ロボット1台に複数の作業を任せ、「1名あたりの投資額」を計算し直す
植毛 検査+長毛(23名) | 15種類×実績の突き合わせで、検査機の仕様を絞る(前頁)。長毛は発生源を工程側で潰せないか | 見回り検査と全数検査の役割を整理する | 自動検査機(主役・工場案と一致)。絞った仕様で開発する
全体に関わること | 投資基準(39,200/44,100千円/名)の前提人件費を、今の賃金水準に更新する | 「1台1作業1ライン」ではなく「束ねて評価」に変える | —
当日の進め方(4つ)
1. 最初に伝える: 「やり直しではない。過去の見積もり・判断はそのまま活かし、変わった前提だけ更新する」(「ゼロベース」「棚卸し」という言葉は使わない) 2. 工場のスコープ案は、そのまま自動化(③)の候補リストとして採用する 3. 演習をひとつ: チューブ供給(76百万円)で「付帯作業を無くしたら装置はいくらになるか」を、その場で一緒に概算してみる 4. 検査は前頁を提示: 15種類×実績の突き合わせを、品質保証+工場QAの共同タスクとして提案する(費用ゼロ)
この場で決めたいこと(3つ)
(a) 過去3案件の見積もりし直し(①②の後の仕様+今の賃金水準)を、早期成果の候補に加えるか (b) 検査15種類×実績の突き合わせ — 誰が・いつまでに(品質保証+工場QA、26/10目安) (c) 投資基準の前提更新を、SCM戦略部に依頼するか
出典: 明工・生技G資料(2026/8/27) ※①②の候補は仮説。やるかどうかは工場・品質保証との共同検証で決める(議論の上でタブーな内容はない前提)